Открытое акционерное общество
“МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД”

# Дизельный двигатель

# Д-260.7C-504/ -556

# (для комбайнов Гомсельмаш)

Каталог сборочных единиц и деталей

260.7C-0000100 КД

| Начальник КБ С и ЭД | Е.Е.Мелешко |
| --- | --- |
| Согласовано: |  |
| Начальник КБ ШД | М.В.Семенец |
| Начальник КБ СП и ТА | Б.С.Плышевский |
| Начальник КБ КШМ | С.С.Рачинский |
| Начальник КБ ЭО и П | В.С.Белый |

Минск 2010

Каталог сборочных единиц и деталей составил

Вилюха Эдуард Григорьевич

Ответственный за выпуск

Мелешко Евгений Евгеньевич

Тел. 8-017-218-31-67

Дизельный двигатель Д-260.7C-504/ -556

Каталог сборочных единиц и деталей

43 страницы с рисунками

Каталог предназначен для инженерно-технических работников хозяйств.

Соответствует заводской технической документации

по состоянию на 1 июля 2010г.

Все права зарезервированы. Копировать, тиражировать целиком или частично

без письменного разрешения ОАО «ММЗ» запрещено.

© ОАО «ММЗ» 2010г.

ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

Настоящий каталог содержит основную номенклатуру сборочных единиц и деталей дизельного двигателя Д-260.7С производства ОАО «ММЗ».

Сборочные единицы и детали расположены по группам и подгруппам в соответствии с номерами позиций на рисунках, что значительно облегчает поиск деталей в каталоге.

В графе «Наименование» применена система отступов. В первой строке указана самая крупная сборочная единица, а затем перечислены входящие в нее детали, например,

Наименование

1  2  3  4  5  6  7

Составная часть

Крепёжные детали

Сборочные единицы составной части

Крепёжные детали сборочной единицы

Более мелкое деление

Крепёжные детали

и т.д.

Цифры 1  2  3  4  5  6  7  указывают на принадлежность сборочных единиц и деталей к изделиям и служат для их отыскания. Крепёжные детали перечислены непосредственно под изделием (сборочной единицей), для крепления которого(ой) их используют, их перечисление предшествует перечислению деталей, входящих в это изделие. Крепёжные детали перечислены в том же столбце, что и изделия, с помощью которых оно крепиться под заголовком «Крепёжные детали».

Для двигателей принята семизначная система нумерации сборочных единиц и деталей. Номер состоит из следующих элементов:

- первые цифры до дефиса обозначают марку дизеля, на котором впервые была применена данная деталь;

- первые две цифры после дефиса - номер группы;

- вторые две цифры - номер подгруппы;

- последние три цифры - порядковый номер детали;

- стоящие за ними буквы и цифры обозначают модификацию и исполнение сборочной единицы или детали.

Например: 245-1002021-А4 - гильза

10 - номер группы

02 - номер подгруппы

021- номер детали

В комплектацию двигателя входят покупные сборочные единицы и детали. К ним относятся топливный насос, форсунка, электрооборудование и др. Эти сборочные единицы и детали обозначены так, как это принято на заводах-изготовителях.

В связи с постоянным совершенствованием двигателя в конструкции отдельных сборочных единиц и деталей могут быть внесены изменения не отраженные в настоящем каталоге.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

| Наименование параметров | Д-260.7C |
| --- | --- |
| Тип двигателя | Четырёхтактный с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Способ смесеобразования | Непосредственный впрыск топлива |
| Число цилиндров | 6 |
| Порядок работы | 1 - 5 - 3 - 6 - 2 -4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 110 |
| Ход поршня, мм | 125 |
| Рабочий обьем, л | 7,12 |
| Степень сжатия (расчетная) | 16±1 |
| Номинальная мощность, кВт | 186±2 |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 965±5% |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин | 1500 |
| Номинальный коэффициент запаса крутящего момента, %, не менее | 14 |
| Удельный расход топлива, г/(кВт.ч): | 220 |
| Масса двигателя в комплектации по Правилам ЕЭК ООН №24(03) , кг | 730+3% |

Состав двигателя Д-260.7С

| Составная часть двигателя | Обозначение | Номер |
| --- | --- | --- |
|  |  | страницы | рисунка |
| 1 | Установка кронштейнов | 260-1001310-01 | 6 | 1 |
| 2 | Блок цилиндров | 260.7-1002000 | 6, 12 | 1, 5 |
| 3 | Установка рым-болтов | 260-1002050-01 | 6 | 1 |
| 4 | Установка картера маховика | 260-1002110-15 | 6-7 | 1 |
| 5 | Установка крышки распределения | 260-1002210-03 | 7 | 1 |
| 6 | Установка горловины | 240-1002080-А | 8 | 1 |
| 7 | Установка фланца | 260-1002610-02 | 7 | 1 |
| 8 | Установка крышек | 260-1002710-01 | 7 | 1 |
| 9 | Установка крана | 260-1002810 | 8 | 1 |
| 10 | Установка масломера | 260-1002910 | 8 | 1 |
| 11 | Установка головок цилиндров | 260.7-1003010 | 8-10 | 2, 3 |
| 12 | Кривошипно-шатунный механизм | 260.7-1004500 | 10-11 | 4 |
| 13 | Установка маховика | 260-1005110-18 | 11 | 4 |
| 14 | Установка шкива коленчатого вала | 260-1005130-19 | 11 | 4 |
| 15 | Установка турбокомпрессора | 260.7-1008005 | 13 | 7 |
| 16 | Установка картера масляного | 260-1009000-А | 17 | 14 |
| 17 | Установка насоса масляного | 260-1011000 | 17-18 | 15 |
| 18 | Установка теплообменника | 260-1013000-04 | 18 | 16 |
| 19 | Установка сапуна | 260-1014005-А | 10 | 3 |
| 20 | Установка фильтра | 263-1017000-А-01 | 19 | 17 |
| 21 | Установка центробежного масляного фильтра | 260-1028000 | 19-20 | 18 |
| 22 | Установка топливной аппаратуры | 260-1111000-Д2 | 13-15 | 8, 9, 10 |
| 23 | Маслопроводы турбокомпрессора | 260.7-1118005 | 20 | 19 |
| 24 | Труба водосборная | 260-1303010 | 15 | 11 |
| 25 | Корпус термостатов | 260-1306020 | 15 | 11 |
| 26 | Установка водяного насоса | 260.7-1307115 | 16 | 12 |
| 27 | Установка натяжителя | 260-1310120 | 16-17 | 13 |
| 28 | Установка крышки | 260-3407050 | 12 | 6 |
| 29 | Установка генератора | 260-3701050-А-18 | 20 | 20 |
| 30 | Установка стартера | 260-3708030-12 | 21 | 21 |
| 31 | Прикладывается к двигателю | 21 |  |

| ОАО "ММЗ" |
| --- |
| № Позиции на рисунке. | Номер сборочной единицы, деталей | Наименование | Кол-во в группе |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Группа 10. Механизмы двигателя Подгруппы 1001, 1002. Блок цилиндров (Рис. 1) |
|  | 260-1001310-01 | УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ | 1 |
| 1 | 260.4-1001001 | КРОНШТЕЙН ЛЕВЫЙ | 1 |
| 2 | 260.4-1001002 | КРОНШТЕЙН ПРАВЫЙ | 1 |
| 3 | 260-1001025 | БОЛТ | 6 |
| 4 | 240-1002044 | ШТИФТ | 4 |
| 5 | 14Т 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
|  | 260.7-1002000 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 6 | 260-1002030 | ЩИТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 7 | 260-1002033 | ПРОКЛАДКА ЩИТА | 1 |
| 8 | 260-1002317 | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 9 | 245-1118034-Б | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 10 | М8-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 11 | М10-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 12 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 13 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
|  | 260.7-1002005 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 14 | 50-1005019 | ШТИФТ | 2 |
| 15 | 50-1002034 | ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ | 2 |
| 16 | 50-1002326-В | ЗАГЛУШКА | 6 |
| 17 | 240-1002044 | ШТИФТ | 4 |
| 18 | 245-1002022-А или 245-1002022-А1 | КОЛЬЦО ГИЛЬЗЫ | 12 |
| 19 | 245-1002051-Б1 | ТРУБКА | 6 |
| 20 | 2.5Х10 | ШТИФТ | 4 |
| 21 | КГ 1/8".10КП.016 | ПРОБКА | 1 |
| 22 | КГ 3/8".10КП.016 | ПРОБКА | 1 |
|  | 260.7-1002010 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 23 | 260-1002015 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 24 | 260-1002052-А | КРЫШКА ПОДШИПНИКА | 6 |
| 25 | 260-1002069 | ВТУЛКА ПЕРЕДНЯЯ | 1 |
| 26 | 260-1002072 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА | 1 |
| 27 | 260-1002159 | БОЛТ ПОДШИПНИКА | 14 |
| 28 | 260-1002161 | ШАЙБА | 14 |
| 29 | И262-1002021 или И262-1002021-01/ -02 | ГИЛЬЗА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (входит в установку КШМ 260.7-1004500) | 6 |
| 30 | 50-1002340 | ФИКСАТОР (только для двигателя Д-260.7С-556) | 1 |
|  | 260-1002050-01 | УСТАНОВКА РЫМ-БОЛТОВ | 1 |
| 31 | 50-1002318-Б | РЫМ | 2 |
|  | 260-1002110-15 | УСТАНОВКА КАРТЕРА МАХОВИКА | 1 |
| 32 | 50-1005019 | ШТИФТ | 2 |
| 33 | 240-1002044 | ШТИФТ | 2 |
| 34 | 260.4-1002312 | КАРТЕР МАХОВИКА | 1 |
|  | 260-1002150 | КРЫШКА УПЛОТНЕНИЯ | 1 |
|  | 260-1002145 | КРЫШКА УПЛОТНЕНИЯ | 1 |
| 35 | 260-1002141 | КРЫШКА УПЛОТНЕНИЯ | 1 |
| 36 | 260-1002324 | ВСТАВКА | 2 |
| 37 | СR110x135x12 | МАНЖЕТА | 1 |
| 38 | 260-1002313-03 | ЛИСТ ЗАДНИЙ | 1 |
| 39 | 260-1002314 | ПРОКЛАДКА ЛИСТА | 1 |
| 40 | 260-1002315 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ | 1 |
| 41 | 260-1002316 | КРЫШКА | 1 |
| 42 | М6-6gХ12.88.35.016 | БОЛТ | 7 |
| 43 | М8-6gХ40.88.35.016 | БОЛТ | 7 |
| 44 | М12-6gх35.88.35.016 | БОЛТ | 19 |
| 45 | М12-6gх40.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 46 | М16-6gх40.88.35.016 | БОЛТ | 5 |
| 47 | А6.01.08КП.016 | ШАЙБА | 7 |
| 48 | А8.01.08КП.016 | ШАЙБА | 7 |
| 49 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 7 |
| 50 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 7 |
| 51 | 12Т 65Г 06 | ШАЙБА | 20 |
| 52 | 16 65Г 06 | ШАЙБА | 5 |
|  | 260-1002210-03 | УСТАНОВКА КРЫШКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 53 | 260-1002064 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ | 1 |
|  | 260-1002070-04 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 54 | 260-1002055 | МАНЖЕТА 65Х90-10 | 1 |
|  | 260-1002065-04 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 55 | 260-1002061-04 | КРЫШКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ | 1 |
| 56 | 260-1002324 | ВСТАВКА | 9 |
| 57 | 260-1002066 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ | 1 |
| 58 | М10-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 59 | М10-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 60 | М10-6gХ50.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 61 | М10-6gХ65.88.35.016 | БОЛТ | 5 |
| 62 | А10.01.08КП.016 | ШАЙБА | 8 |
| 63 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 9 |
|  | 260-1002610-02 | УСТАНОВКА ФЛАНЦА | 1 |
| 64 | 50-1003119 | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 65 | 50-1015598 | ПРОКЛАДКА ПАТРУБКА | 1 |
| 66 | М8-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 67 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
|  | 260-1002710-01 | УСТАНОВКА КРЫШЕК | 1 |
| 68 | 260.7-1002079 | КРЫШКА | 1 |
| 69 | 260-1002083-А | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 70 | КГ 3/8".10КП.016 | ПРОБКА | 1 |
| 71 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 72 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
|  | 260-1002810 | УСТАНОВКА КРАНА | 1 |
| 73 | ПС7-0 | КРАН | 1 |
|  | 260-1002910 | УСТАНОВКА МАСЛОМЕРА | 1 |
|  | 260-1009020 | МАСЛОМЕР | 1 |
| 74 | 50-4609038-4 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 2 |
|  | 240-1002080-А | УСТАНОВКА ГОРЛОВИНЫ | 1 |
| 75 | 240-1002082-А1 | ПРОКЛАДКА ГОРЛОВИНЫ | 1 |
| 76 | 240-1002085 | СЕТКА | 1 |
|  | 240-1002115 | ГОРЛОВИНА | 1 |
| 77 | 240-1002088-В | ПАТРУБОК | 1 |
| 78 | А19.01.003 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ | 1 |
|  | А19.01.100 | КРЫШКА | 1 |
| 79 | 042-048-30-2-1 | КОЛЬЦО | 1 |
| 80 | А19.01.001 | ПРОБКА | 1 |
| 81 | М8-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 82 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 83 | 260-1111206 | КРЫШКА | 1 |
| 84 | 260-1111207 | ПРОКЛАДКА входят в установку топливной | 1 |
| 85 | 50-1022067 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ аппаратуры 260-1111000-Д2 | 3 |
| 86 | М8-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| Подгруппы 1003, 1007. Установка головок цилиндров. (Рис. 2) |
|  | 260.7-1003010-03 | УСТАНОВКА ГОЛОВОК ЦИЛИНДРОВ | 2 |
| 1 | 260-1003124-Б | БОЛТ | 26 |
| 2 | 245-1005128 | ШАЙБА | 26 |
| 3 | 719-73-08 (263-1003020) | ПРОКЛАДКА ГОЛОВОК | 2 |
|  | 260.7-1003012 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 2 |
| 4 | 240-1003112 | ШПИЛЬКА СТОЙКИ | 6 |
|  | 260.7-1003013 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 2 |
| 5 | 240-1003027-А2 | ЗАГЛУШКА | 4 |
| 6 | 240-1003037 | ЗАГЛУШКА | 4 |
| 7 | 240-1003281 | ПРОБКА | 4 |
| 8 | 245-1003018-Б1 или 245-1003018-Б2 или 260-1003018 | СЕДЛО КЛАПАНА ВПУСКНОГО | 6 |
| 9 | 245-1003019-Б1 или 245-1003019-Б2 или 245-1003019 | СЕДЛО КЛАПАНА ВЫПУСКНОГО | 6 |
| 10 | 260.7-1003015 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | 2 |
| 11 | 263-1007032 | ВТУЛКА НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА | 12 |
| 12 | 245-1104788 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 4 |
| 13 | Д02-003-А | ЗАГЛУШКА | 6 |
| 14 | 50-1007053-А1 или 50-1007053-А2 | СУХАРЬ КЛАПАНА | 24 |
| 15 | 240-1007015-Б7 | КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ | 6 |
| 16 | 240-1007020-Б | МАНЖЕТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ КЛАПАНА | 12 |
| 17 | 240-1007045-А9 или 240-1007045-А10 | ПРУЖИНА КЛАПАНА НАРУЖНАЯ | 12 |
| 18 | 240-1007046-А5 | ПРУЖИНА КЛАПАНА ВНУТРЕННЯЯ | 12 |
| 19 | 240-1007048 | ТАРЕЛКА ПРУЖИН КЛАПАНА | 12 |
| 20 | 240-1007054 | ШАЙБА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА НИЖНЯЯ | 12 |
| 21 | 240-1007055 | ШАЙБА ПРУЖИНЫ КЛАПАНА ВЕРХНЯЯ | 12 |
| 22 | 260-1007014 | КЛАПАН ВПУСКНОЙ | 6 |
|  | 260-1007100 | МЕХАНИЗМ КОРОМЫСЕЛ | 2 |
| 23 | 50-1007103-А или (-А1, или –А2) | ПРУЖИНА ОСИ КОРОМЫСЕЛ | 4 |
| 24 | 50-1007175-Б1 | ВИНТ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ | 12 |
| 25 | 50-1007182 | ПРОБКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ | 4 |
| 26 | 50-1007183 | ШАЙБА ПРОБКИ | 4 |
| 27 | 50-1007212-А4 | КОРОМЫСЛО КЛАПАНА СО ВТУЛКОЙ | 12 |
| 28 | 240-1007151-Б-01 | СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ КРАЙНЯЯ | 4 |
| 29 | 240-1007152-Б-01 | СТОЙКА ОСИ КОРОМЫСЕЛ СРЕДНЯЯ | 2 |
| 30 | 240-1007185 | ФИКСАТОР ОСИ КОРОМЫСЕЛ | 2 |
| 31 | 260-1007102-А | ОСЬ КОРОМЫСЕЛ | 2 |
| 32 | Д02-063 | ГАЙКА | 12 |
| 33 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 34 | 260-1007310-А | ШТАНГА | 12 |
| 35 | М12-6Н.6(S18) | ГАЙКА | 6 |
| 36 | М12-6gХ 85.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 37 | А12.01.08кп.016 | ШАЙБА | 4 |
| 38 | 240-1007375-А или 240-1007375-А1 или 240-1007375-А2 | ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА (входит в сборку блока цилиндров 260.7-1002000) | 12 |
| Подгруппы 1003, 1008, 1014. Крышки головок цилиндров, коллектор и сапуны (Рис. 3) |
|  |  | Сборочные единицы и детали входят в установку головки цилиндров 260.7-1003010 |  |
| 1 | 50-1003104-А | ГАЙКА КОЛПАКА | 6 |
| 2 | 50-1003106 | ШАЙБА | 6 |
| 3 | 50-1003107-А | КОЛЬЦО | 6 |
| 4 | 260-1003108 | ПРОКЛАДКА КРЫШКИ | 2 |
| 5 | 260-1003109 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА | 2 |
|  | 260-1003140-03 | КРЫШКА ГОЛОВКИ | 1 |
| 6 | 240-1003031 | ПРОКЛАДКА | 4 |
| 7 | 260-1003032 | КРЫШКА ГОЛОВКИ | 2 |
|  | 260-1008034 | КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ | 1 |
| 8 | 260-1008031-А | КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ | 1 |
| 9 | 260-1008037 | ВВЕРТЫШ | 1 |
| 10 | КГ 1/8".10КП.016 | ПРОБКА | 1 |
| 11 | 2.5x10 | ШТИФТ | 4 |
| 12 | М8-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 8 |
| 13 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 8 |
| 14 | А8.01.08кп.016 | ШАЙБА | 4 |
|  | 260-1014010-А | КОЛПАК С САПУНОМ | 2 |
| 15 | 240-1002430-Г | КОРПУС САПУНА С ТРУБКОЙ | 2 |
| 16 | 240-1002444-А1 | ПРОКЛАДКА | 2 |
| 17 | 260-1003122 | КОЛПАК КРЫШКИ | 2 |
| 18 | 245-1014440 | СТАКАН С ТРУБКОЙ | 2 |
| 19 | 245-1014445 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ | 2 |
| 20 | М8-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 21 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 22 | М8-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 23 | М8-6gХ75.88.35.016 | БОЛТ | 8 |
| 24 | 8Т 65Г 016 | ШАЙБА | 12 |
| 25 | А8.01.08КП.016 | ШАЙБА | 12 |
|  | 260-1014005-А | УСТАНОВКА САПУНА | 2 |
| 26 | 20Х29-1.6 | РУКАВ L=900 ММ | 2 |
| 27 | 20-32 "NORMA-TORRO" | ХОМУТ | 2 |
| 28 | 260-1008033 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| Подгруппы 1004, 1005. Кривошипно-шатунный механизм. Установка маховика. Установка шкива коленчатого вала (Рис. 4 - для двигателя Д-260.7С-556, Рис. 4а – для двигателя Д-260.7С-504) |
|  |  | КРИВОШИПНО-ШАТУННЫЙ МЕХАНИЗМ | 1 |
|  | 260-1005015-В-24; 260-1005015-В | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (для двигателя Д-260.7С-556) (для двигателя Д-260.7С-504) | 1 |
| 1 | 50-1005019 | ШТИФТ | 1 |
| 2 | 50-1005021-А | ЗАГЛУШКА | 6 |
|  | 260-1005014-В-08; 260-1005014-В | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (для двигателя Д-260.7С-556) (для двигателя Д-260.7С-504) | 1 |
| 3 | 240-1005017 | ПРОТИВОВЕС КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 4 |
| 4 | 240-1005018 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПРОТИВОВЕСА | 8 |
| 5 | 240-1005024 | ПЛАСТИНА СТОПОРНАЯ | 8 |
| 6 | 260-1005020-В-08; 260-1005020-В | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ (для двигателя Д-260.7С-556) (для двигателя Д-260.7С-504) | 1 |
| 7 | 260-1005030-Е | ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| 8 | 260-1005044 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ | 1 |
| 9 | 6Х9 | ШПОНКА | 1 |
| 10 | 260-1005033 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | 1 |
| 11 | 260-1005042 | МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ | 1 |
| 12 | 260-1005046 | ГАЙКА | 1 |
|  | 260-1005100-Е | КОМПЛЕКТ КОРЕННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ | 1 |
| 13 | 260-1005170-Е | ВКЛАДЫШ КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 6 |
| 14 | 260-1005171-Е | ВКЛАДЫШ КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 6 |
| 15 | 260-1005177-Е | ВКЛАДЫШ КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 1 |
| 16 | 260-1005179-Е | ВКЛАДЫШ КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА | 1 |
| 17 | 260-1005182-Е | ПОЛУКОЛЬЦО УПОРНОЕ | 4 |
|  | 260.7-1004010 | ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ | 6 |
| 18 | А260-1004021-М1 | ПОРШЕНЬ (пр-ва фирмы «Алмет», Чехия) | 6 |
| 19 | К245-1004042-Б1 или К245-1004042-Б или М245-1004042 | ПАЛЕЦ ПОРШНЕВОЙ | 6 |
| 20 | 245-1004022 | КОЛЬЦО ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА СТОПОРНОЕ | 12 |
|  | 260-1004100-Д | ШАТУН | 6 |
| 21 | 245-1004115-А | ВТУЛКА ВЕРХНЕЙ ГОЛОВКИ ШАТУНА | 6 |
|  | 260-1004026 | БОЛТ ШАТУННЫЙ С ГАЙКОЙ | 12 |
| 22 | 260-1004182 или 260-1004182-А1 | БОЛТ ШАТУННЫЙ | 12 |
| 23 | 260-1004188 или 260-1004188-А | ГАЙКА ШАТУННОГО БОЛТА | 12 |
| 24 | 260-1004112-Д | ШАТУН | 6 |
| 25 | 260-1004125 | КРЫШКА ШАТУНА | 6 |
| 26 | 260-1004190 | ШАЙБА | 12 |
| 27 | 24-110-30-01 | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ (фирмы «Бузулук», Чехия) | 6 |
| 28 | 30-110-25-02 | КОЛЬЦО КОМПРЕССИОННОЕ (фирмы «Бузулук», Чехия) | 6 |
| 29 | 64-110-50-02 | КОЛЬЦО МАСЛОСЪЕМНОЕ (фирмы «Бузулук», Чехия) | 6 |
|  | 260-1004140-Е | КОМПЛЕКТ ШАТУННЫХ ВКЛАДЫШЕЙ | 1 |
| 30 | 260-1004158-Е | ВКЛАДЫШ ШАТУННОГО ПОДШИПНИКА | 12 |
|  | 260-1005110-18 | УСТАНОВКА МАХОВИКА | 1 |
| 31 | 245-1005127 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МАХОВИКА | 9 |
| 32 | 245-1005128 | ШАЙБА | 9 |
|  | 260.7-1005115 | МАХОВИК | 1 |
|  | 260.4-1005114-06 | МАХОВИК | 1 |
| 33 | 50-1005121-А | ВЕНЕЦ МАХОВИКА | 1 |
| 34 | 260.4-1005120-06 | МАХОВИК | 1 |
| 35 | 260.7-1005125 | ПАЛЕЦ | 16 |
|  | 260-1005130-19 | УСТАНОВКА ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА | 1 |
| 36 | 260-1005054-В 260-1005054 | БОЛТ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА (для двигателя Д-260.7С-556) (для двигателя Д-260.7С-504) | 1 |
| 37 | 260-1005055-В 260-1005055 | ШАЙБА (для двигателя Д-260.7С-556) (для двигателя Д-260.7С-504) | 1 |
|  | 260.16-1005510-Е1 или 260.16-1005510-Е; 260.16-1005510-Б | ДЕМПФЕР СО ШКИВОМ (для двигателя Д-260.7С-556) (для двигателя Д-260.7С-504) | 1 |
| 38 | 260-1005141-В; 260-1005141 | СТУПИЦА ШКИВА (для двигателя Д-260.7С-556) (для двигателя Д-260.7С-504) | 1 |
| 39 | 260-1005405-01 260-1005405 | ДЕМПФЕР СИЛИКОНОВЫЙ (для двигателя Д-260.7С-556) (для двигателя Д-260.7С-504) | 1 |
|  | 260.7-1005135-Б или 260.16-1005142-Д | ШКИВ (для двигателя Д-260.7С-556) (на рис. не показан) | 1 |
| 40 | 260.16-1005136 | ШКИВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ | 1 |
| 41 | 260.16-1005142-Б | ШКИВ | 1 |
| 42 | М10-6gХ50.88.016 | БОЛТ для двигателя | 6 |
| 43 | А10.01.08КП.016 | ШАЙБА Д-260.7С-556 (см. рис. 4) | 6 |
| 44 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 6 |
| 45 | 2.10х25 | ШТИФТ | 1 |
| 46 | М12-6gХ35.88.016 | БОЛТ | 6 |
| 47 | 12Т 65Г 06 | ШАЙБА | 6 |
| 48 | 260.16-1005142-Б | ШКИВ для двигателя Д-260.7С-504 | 1 |
| 49 | 6х9 | ШПОНКА (смотрите рис. 4а) | 1 |
| Подгруппа 1006. Распределительный механизм (Рис. 5) |
|  |  | Сборочные единицы и детали входят в сборку блока цилиндров 260.7-1002000 |  |
|  | 260-1006250 | ПАЛЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ (входит в сборку блока 260.7-1002010) | 1 |
| 1 | 260-1006252 | ПАЛЕЦ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ | 1 |
| 2 | 50-1005021-А | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 3 | 50-1006253 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 1 |
| 4 | 50-1006254 | ПЛАНКА | 1 |
| 5 | М8-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 6 | 8T 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
|  | 260-1006240 | ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СО ВТУЛКОЙ | 1 |
| 7 | 50-1006246-Б или 240-1006246 | ВТУЛКА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЕСТЕРНИ | 1 |
| 8 | 260-1006244 | ШЕСТЕРНЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ | 1 |
|  | 260-1006010-А-01 | УСТАНОВКА ВАЛА | 1 |
|  | 260-1006020-01 | ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | 1 |
| 9 | 50-1006018 | ШАЙБА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА УПОРНАЯ | 1 |
| 10 | 245-1006020 | БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ | 1 |
| 11 | 260-1006015-Б | ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ | 1 |
| 12 | 260-1006017 | ШАЙБА | 1 |
| 13 | 260-1006214-В | ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА | 1 |
| 14 | 6Х9 | ШПОНКА | 1 |
| 15 | 260-1006021 | ПЛАНКА | 1 |
| 16 | М10-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 17 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 18 | 260-1006312-Г | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА ТОПЛИВНОГО НАСОСА | 1 |
| 19 | 260-1111104 | ПРОКЛАДКА (входит в установку топливной аппаратуры 260-1111000-Д2) | 1 |
| Подгруппа 3407. Установка крышки (Рис.6) |
|  | 260-3407050 | УСТАНОВКА КРЫШКИ | 1 |
| 1 | 260-3407068 | КРЫШКА | 1 |
| 2 | 260-3407075 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 3 | М10-6Н.6.016(S16) | ГАЙКА | 1 |
| 4 | М8-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 5 | М10-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 6 | М10-6gХ70.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 7 | 8 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 8 | А.10.01.08КП.016 | ШАЙБА | 1 |
| 9 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| Группа 11. Система питания Подгруппа 1008. Установка турбокомпрессора (Рис. 7) |
|  | 260.7-1008005 | УСТАНОВКА ТУРБОКОМПРЕССОРА | 1 |
| 1 | К27-554-01 | ТУРБОКОМПРЕССОР (пр-ва фирмы «Турбо», Чехия) | 1 |
| 2 | 263-1008021 | КОЛЛЕКТОР | 1 |
| 3 | 263-1008022 | КОЛЛЕКТОР ЗАДНИЙ | 1 |
| 4 | 263-1008043 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 5 | 263-1008048 | БОЛТ | 12 |
| 6 | 263-1008100 | ТРУБА ВЫХЛОПНАЯ | 1 |
| 7 | 263-1008110 | ФЛАНЕЦ | 1 |
| 8 | 260-1008023 | КОМПЕНСАТОР | 1 |
| 9 | 260-1008007-А | ПРОКЛАДКА | 6 |
| 10 | 260-1002327 | ПЛАНКА | 1 |
| 11 | 245-1008016-А | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 12 | 265-1205028-01 | БОЛТ | 6 |
| 13 | 245-1008024 | БОЛТ | 4 |
| 14 | М10-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 15 | А10.01.08КП.016 | ШАЙБА | 4 |
| Подгруппы 1104, 1111. Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры (Рис.8) |
|  | 260-1111000-Д2 | УСТАНОВКА ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ | 1 |
| 1 | PP6M10P1f-4330; РР6М10P1i-3712 | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС (производства фирмы «Motorpal», Чехия ) для дизельного двигателя Д-260.7С-556; для дизельного двигателя Д-260.7С-504 | 1 |
| 2 | VA70P360 2995 | ФОРСУНКА (пр-ва фирмы «Motorpal», Чехия ) | 6 |
| 3 | WDK 962/12 (66 505 59 500) | ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ ТОПЛИВА (пр-ва фирмы «Mann+Hummel», Германия) | 1 |
| 4 | 263-1111137 | КРОНШТЕЙН | 5 |
| 5 | 263-1111138 | ДЕМПФЕР | 10 |
| 6 | 263-1111140 | КРОНШТЕЙН | 5 |
| 7 | 260-1111108-Г | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 8 | 260-1104121 | БОЛТ ШТУЦЕРА | 1 |
| 9 | 260-1104300-Б1-19 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 10 | 260-1104300-Б1-25 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 11 | 260-1104300-Б1-26 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 12 | 260-1104300-Б1-27 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 13 | 260-1104300-Б1-28 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 14 | 260-1104300-Б1-29 | ТОПЛИВОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ | 1 |
| 15 | 260-1104320-Д | ТОПЛИВОПРОВОД ДРЕНАЖНЫЙ | 1 |
| 16 | 260-1104340 | ТРУБКА ПНЕВМОКОРРЕКТОРА | 1 |
| 17 | 260-1117010 | КОРПУС (отдельно смотрите на рис.9) | 1 |
| 18 | 245-1104180-А1-03 | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (L=455 мм) | 1 |
| 19 | 245-1104180-А1-09 | ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (L=550 мм) | 1 |
| 20 | 245-1104180-А1-07 | ТРУБКА ПОДВОДА ТОПЛИВА (L=1400 мм) | 1 |
| 21 | 245-1111020 | ПРОКЛАДКА-ЭКРАН | 6 |
| 22 | 245-1111104 | ХОМУТИК | 1 |
| 23 | 245-1111113 | ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ | 1 |
| 24 | 245-1111115 | ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ | 1 |
| 25 | 245-1111145-А | СКОБА | 6 |
| 26 | 245-1117105 | ШТУЦЕР C ПРОБКОЙ | 1 |
| 27 | 240-1104787 | БОЛТ ШТУЦЕРА | 5 |
| 28 | 240-1104787-Б | БОЛТ ШТУЦЕРА | 1 |
| 29 | 240-1105010 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ (отдельно смотрите на рис.10) | 1 |
| 30 | 240-1111101-Б | ХОМУТИК | 2 |
| 31 | 240-3509150 | МАСЛОПРОВОД | 1 |
| 32 | 260-3509232-01 | ШТУЦЕР | 1 |
| 33 | 260-1111208 | ШАЙБА | 3 |
| 34 | 50-1022067 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 13 |
| 35 | 36-1104788 | ПРОКЛАДКА | 3 |
| 36 | Д18-051-А | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | 1 |
| 37 | Д18-055-А | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 4 |
| 38 | М6-6Н.6.016 (S10) | ГАЙКА | 10 |
| 39 | М10-6Н.12.40Х.05 (S16) | ГАЙКА | 4 |
| 40 | М8-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 41 | М10-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 42 | М10-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 12 |
| 43 | М10-6gХ40.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 44 | М10-6gХ120.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 45 | М12-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 46 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 10 |
| 47 | 8T 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 48 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 8 |
| 49 | А8.01.08КП.016 | ШАЙБА | 2 |
| 50 | А10.01.08КП.016 | ШАЙБА | 2 |
| 51 | 12Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| Подгруппа 1117. Корпус (Рис. 9) |
|  | 260-1117010 | КОРПУС | 1 |
| 1 | 260-1117003 | КРОНШТЕЙН | 1 |
|  | 245-1117015 | КОРПУС | 1 |
| 2 | 245-1117079 | ШТУЦЕР | 1 |
| 3 | 245-1117081 | КРЫШКА | 1 |
| 4 | М10-6Н.6.016 | ГАЙКА | 2 |
| 5 | М10-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 6 | 10 65Г 016 | ШАЙБА | 2 |
| Подгруппа 1105. Фильтр топливный грубой очистки (Рис. 10) |
|  | 240-1105010 | ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ ГРУБОЙ ОЧИСТКИ | 1 |
| 1 | 260-1117134 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 2 | 240-1105011-А | РАССЕИВАТЕЛЬ | 1 |
| 3 | 240-1105016 | КОРПУС | 1 |
| 4 | 240-1105020 | СТАКАН | 1 |
| 5 | 240-1105025 | ОТРАЖАТЕЛЬ | 1 |
| 6 | 240-1105030 | ПРОБКА | 1 |
| 7 | 98-4-4-10Д | КОЛЬЦО | 1 |
| 8 | Д16-111-А | ВТУЛКА ЗАЩИТНАЯ | 2 |
| 9 | Д18-051-А | БОЛТ ПОВОРОТНОГО УГОЛЬНИКА | 2 |
| 10 | Д18-055-А | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 4 |
| 11 | М8-6Н.6.016(S13) | ГАЙКА | 4 |
| 12 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 13 | 8Т 65Г 016 | ШАЙБА | 4 |
| Группа 13. Система охлаждения Подгруппа 1303, 1306. Труба водосборная. Корпус термостатов (Рис. 11) |
|  | 260-1303010 | ТРУБА ВОДОСБОРНАЯ | 1 |
| 1 | 260-1303031 | ТРУБА ПЕРЕДНЯЯ | 1 |
| 2 | 260-1303033 | ТРУБА ЗАДНЯЯ | 1 |
| 3 | 260-1303034 | ЭКРАН | 1 |
| 4 | 260-1303045 | ПРОКЛАДКА | 4 |
| 5 | 260-1303099-Б | ТРУБА | 1 |
| 6 | 052-056-25-2-1 | КОЛЬЦО | 3 |
| 7 | РД 55-66-60-0,2(2) | РУКАВ-ДЕТАЛЬ | 1 |
| 8 | ХС-61.019 или 50-70 «Norma-Torro» | ХОМУТ СТЯЖНОЙ | 2 |
| 9 | М8-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 8 |
| 10 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 8 |
| 11 | А8.01.08КП.016 | ШАЙБА | 8 |
|  | 260-1306020 | КОРПУС ТЕРМОСТАТОВ | 1 |
| 12 | 260-1306057 | КРЫШКА | 1 |
| 13 | 260-1306058 | КОРПУС ТЕРМОСТАТОВ | 1 |
| 14 | 260-1306059 | ПРОКЛАДКА | 2 |
| 15 | 260-1306061 | ПЛАСТИНА | 1 |
| 16 | ТС107-1306100-04М или ТА107-04 или ТА107-04К или ТКСИ.423117.049-01 (ТР2-02) или ТКСИ.423117.061-01 (ТР4-02) | ТЕРМОСТАТ С ТВЕРДЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ | 2 |
| 17 | КГ 3/8".10КП.016 | ПРОБКА | 2 |
| 18 | М10-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 19 | М10-6gХ100.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 20 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 21 | А10.01.08КП.016 | ШАЙБА | 3 |
| Подгруппы 1307, 1310. Установка водяного насоса (Рис.12) |
|  | 260.7-1307115 | ПРИВОД НАСОСА | 1 |
| 1 | 260-1307023 | ПРОКЛАДКА НАСОСА | 1 |
| 2 | 260-1307049 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 3 | 260-1307052 | ПАТРУБОК | 1 |
| 4 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 5 | М12-6gХ65.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 6 | М12-6gХ70.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 7 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 8 | А.8.01.08кп.016 | ШАЙБА | 2 |
| 9 | 12Т 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
|  | 260-1307116-03 | НАСОС ВОДЯНОЙ | 1 |
| 10 | 260.7-1307126 | ШКИВ | 1 |
|  | 260-1307117-01 | НАСОС ВОДЯНОЙ | 1 |
| 11 | 50-1005161 | ШАЙБА | 1 |
| 12 | 240-1307064 | КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ | 1 |
| 13 | 240-1307075 | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 14 | 245-1307094 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 1 |
| 15 | 5х7,5 | ШПОНКА | 1 |
| 16 | 260-1307063 или 851.30140.00 | ШАЙБА | 3 |
| 17 | 260-1307084 | ВТУЛКА | 1 |
| 18 | 260-1307120-Б | КРЫШКА НАСОСА | 1 |
| 19 | 260-1307121 | КОРПУС НАСОСА | 1 |
| 20 | 260-1307132-01 | КРЫЛЬЧАТКА | 1 |
| 21 | 260-1307151-В | ВАЛИК НАСОСА | 1 |
| 22 | Sp/1341 | САЛЬНИК ВОДЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 23 | 115-120-30-2-1 | КОЛЬЦО | 1 |
| 24 | 45-08КП.Ц9.ХР | ЗАГЛУШКА | 1 |
| 25 | 1160305 | ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ С ОДНОСТОРОННИМ УПЛОТНЕНИЕМ | 3 |
| 26 | КГ 3/8".10КП.016 | ПРОБКА | 1 |
| 27 | М16х1,5-6Н.6.016 | ГАЙКА | 1 |
| 28 | М6-6gХ12.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 29 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| 30 | SPA-1280 | РЕМЕНЬ | 2 |
| Подгруппа 1310. Установка натяжителя (Рис. 13) |
|  | 260-1310120 | УСТАНОВКА НАТЯЖИТЕЛЯ | 1 |
|  | 260.5-1310105 | НАТЯЖИТЕЛЬ | 1 |
| 1 | 260.7-1310011 | ШКИВ НАТЯЖНОЙ | 1 |
| 2 | 260.5-1310005 | РЫЧАГ | 1 |
| 3 | 260-1310019 | ПАЛЕЦ | 1 |
| 4 | 6-180203К1С17 | ПОДШИПНИК | 2 |
| 5 | 260.5-1310119 | БОЛТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ | 1 |
| 6 | 260.5-1310123 | ПЛАСТИНА | 1 |
| 7 | 260.5-1310124 | ВИНТ | 1 |
| 8 | 260-1310001 | УГОЛЬНИК | 1 |
| 9 | 260-1310001-01 | УГОЛЬНИК | 1 |
| 10 | 245-3701069 | ШАЙБА | 3 |
| 11 | 3,2х18.016 | ШПЛИНТ | 3 |
| 12 | М8-6Н.6.016 (S18) | ГАЙКА | 1 |
| 13 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 14 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| Группа 14. Система смазывания Подгруппа 1009. Установка картера масляного(Рис. 14) |
|  | 260-1009000-А | УСТАНОВКА КАРТЕРА МАСЛЯНОГО | 1 |
| 1 | 260-1009002 | ПРОКЛАДКА КАРТЕРА | 1 |
|  | 260-1009010-А | КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 2 | 260-1009012 | КАРТЕР МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 3 | 50-1404075 | ПРОБКА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА | 1 |
| 4 | Д09-035-А | ПРОКЛАДКА ПРОБКИ ПЕРЕПУСКНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 5 | М8-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ DIN6921 | 30 |
| Подгруппа 1011, 1403. Установка насоса масляного (Рис. 15) |
|  | 260-1011000 | УСТАНОВКА НАСОСА | 1 |
| 1 | 260-1010002 | КРОНШТЕЙН | 1 |
| 2 | М8-6gХ16.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 3 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
|  | 260-1011010 | НАСОС С МАСЛОПРИЕМНИКОМ | 1 |
| 4 | 260-1010010 | МАСЛОПРИЁМНИК | 1 |
| 5 | 260-1011012 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 6 | М8-6gХ55.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 7 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
|  | 260-1011020 | НАСОС МАСЛЯНЫЙ | 1 |
| 8 | 260-1011023 | ПАЛЕЦ | 1 |
| 9 | 260-1011024 | ШАЙБА | 1 |
| 10 | 260-1011027 | ШТИФТ | 2 |
|  | 260-1011030 | КОРПУС НАСОСА | 1 |
| 11 | 260-1011032 | КОРПУС НАСОСА | 1 |
| 12 | А57.03.026-А | ВТУЛКА КОРПУСА | 1 |
|  | 260-1011040 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ | 1 |
| 13 | 260-1011042 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ | 1 |
| 14 | 260-1011044 | ВТУЛКА | 1 |
|  | 260-1011050 | ВАЛ | 1 |
| 15 | 260-1011021 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДУЩАЯ | 1 |
| 16 | 260-1011022 | ВАЛИК | 1 |
|  | 240-1403150 | КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 17 | 50-1403012-Б | ВТУЛКА КРЫШКИ | 1 |
| 18 | 240-1403155 | КРЫШКА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 19 | 240-1403228 | ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА МАСЛЯНОГО НАСОСА | 1 |
| 20 | 260-1017017-01 | КЛАПАН | 1 |
| 21 | 50-1403233 | ШТИФТ УСТАНОВОЧНЫЙ | 2 |
| 22 | 50-1404075 | ПРОБКА РЕДУКЦИОННОГО КЛАПАНА | 1 |
| 23 | 50-1404081-А1 | ПРУЖИНА КЛАПАНА ЦЕНТРОБЕЖНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
| 24 | КГ 1/4".10КП.016 | ПРОБКА | 1 |
| 25 | КГ 3/8".10КП.016 | ПРОБКА | 1 |
| 26 | М8-6gХ55.88.35.016 | БОЛТ | 4 |
| 27 | А5.01.08КП.016 | ШАЙБА (не более 3-х шт) | 3 |
| 28 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 4 |
| 29 | 245-3701069 | ШАЙБА | 2 |
| 30 | 020-025-30-2-5 | КОЛЬЦО | 1 |
| 31 | М8-6Н.6.016(S13) | ГАЙКА | 2 |
| 32 | М12-6gХ 60.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 33 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 2 |
| 34 | А8.01.08КП.016 | ШАЙБА | 2 |
| Подгруппа 1013. Установка теплообменника. (Рис. 16) |
|  | 260-1013000-04 | УСТАНОВКА ТЕПЛООБМЕННИКА | 1 |
| 1 | 260-1013002 | ПРОКЛАДКА | 1 |
|  | 260-1013010-04 | ТЕПЛООБМЕННИК | 1 |
| 2 | 260-1013011-01 | КРЫШКА ТЕПЛООБМЕННИКА | 1 |
| 3 | 260-1013012-Б | СКОБА | 2 |
| 4 | 260-1013017 | ПРОБКА | 1 |
| 5 | 260-1013018 | БОЛТ ШТУЦЕРА | 1 |
| 6 | 260-1013019 | ПРОБКА | 1 |
| 7 | 260-1013020-А или 260-1013020-Б или 260.00.001-03 или ИЖКС.065111.001 | РАДИАТОР ЖИДКОСТНО-МАСЛЯНЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ЖИДКОСТНО-МАСЛЯНЫЙ СЕРДЦЕВИНА ОХЛАДИТЕЛЯ ТЕПЛООБМЕННИК | 1 1 1 1 |
| 8 | 260-1013112 | УГОЛЬНИК | 1 |
| 9 | 260-1013028 | БОЛТ | 4 |
| 10 | 245-1104788 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 11 | 245-1104798 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 2 |
| 12 | 240-1003281 | ПРОБКА | 1 |
| 13 | КГ 1/4".10КП.016 | ПРОБКА | 2 |
| 14 | КГ 3/8".10КП.016 | ПРОБКА | 2 |
| 15 | 020-025-30-2-5 | КОЛЬЦО | 2 |
| 16 | М8-6gХ25.88.35.016 | БОЛТ | 13 |
| 17 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 13 |
| 18 | А8.01.08КП.016 | ШАЙБА | 13 |
| Подгруппа 1017. Установка фильтра очистки масла (Рис. 17) |
|  | 263-1017000-А-01 | УСТАНОВКА ФИЛЬТРА | 1 |
| 1 | 263-1017001 | ПРОКЛАДКА | 1 |
|  | 263-1017110-01 | КОРПУС ФИЛЬТРА | 1 |
| 2 | 260-1013013 | ВТУЛКА | 1 |
| 3 | 260-1013018 | БОЛТ ШТУЦЕРА | 1 |
| 4 | 263-1017012 | ШАЙБА | 1 |
| 5 | 263-1017033-А | КЛАПАН | 1 |
| 6 | 263-1017112 | ШТУЦЕР | 1 |
| 7 | 263-1017114-01 | ПРОБКА | 1 |
| 8 | 260-1017118 | ПРУЖИНА СЛИВНОГО КЛАПАНА | 1 |
| 9 | 263-1017120 | КОРПУС С ВСТАВКОЙ | 1 |
| 10 | 240-1003281 | ПРОБКА | 1 |
| 11 | 245-1104788 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 1 |
| 12 | 245-1104798 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ | 2 |
| 13 | ФМ037-1012005 | ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА | 1 |
| 14 | А.8.01.08КП.016 | ШАЙБА (не более 2-х шт.) | 2 |
| 15 | М10-6gХ 35.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 16 | 10 65Г 016 | ШАЙБА | 3 |
| Подгруппа 1028, 1404 Установка центробежного масляного фильтра (Рис. 18) |
|  | 260-1028000 | УСТАНОВКА ЦЕНТРОБЕЖНОГО МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
| 1 | 260-1028001 | ПРОКЛАДКА | 1 |
|  | 260-1028010 | ФИЛЬТР ОЧИСТКИ МАСЛА ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ | 1 |
|  | 260-1028020 | РОТОР С ОСЬЮ | 1 |
|  | 260-1028030 | ОСЬ РОТОРА | 1 |
| 2 | 260-1028040 | НАСАДОК | 1 |
| 3 | 240-1404012-В | ОСЬ РОТОРА | 1 |
| 4 | 240-1404013-Б-01 | ТРУБКА | 1 |
| 5 | 240-1404019-Б | КРЫШКА КОРПУСА РОТОРА | 1 |
| 6 | 240-1404028 или 5х8 II | ШТИФТ РОЛИК | 1 1 |
| 7 | 240-1404118 | КОЛЬЦО | 1 |
| 8 | 240-1404017-Б-01 | КОРПУС РОТОРА | 1 |
| 9 | 240-1404024 | КРЫЛЬЧАТКА РОТОРА | 1 |
|  | 240-1404030-А | СТАКАН РОТОРА | 1 |
| 10 | 240-1404023 | СТАКАН РОТОРА | 1 |
| 11 | 240-1404033 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ | 1 |
| 12 | 240-1404035-А | ГАЙКА СПЕЦИАЛЬНАЯ | 1 |
| 13 | 240-1404049 | СТАКАН ВНУТРЕННИЙ | 1 |
| 14 | 240-1404110 | СЕТКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ | 1 |
| 15 | 240-1404113 | КРЫШКА | 1 |
| 16 | 115-120-30-2-1 | КОЛЬЦО | 1 |
| 17 | Д37А-1407607-В | ШАЙБА УПОРНАЯ | 1 |
| 18 | В2.М6-6gx14.58 | ВИНТ | 3 |
| 19 | М12Х1,25-6Н.6 | ГАЙКА | 1 |
| 20 | 260-1028032-Б | КОРПУС ЦЕНТРОБЕЖНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
| 21 | 240-1404027 | КОЛПАК ЦЕНТРОБЕЖНОГО ФИЛЬТРА | 1 |
| 22 | 240-1404088 | ГАЙКА КОЛПАКА | 1 |
| 23 | 50-1404059-Б1 | ПРОКЛАДКА КОЛПАКА | 1 |
| 24 | М10-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 25 | 10 65Г 016 | ШАЙБА | 3 |
| 26 | А10.01.08КП.016 | ШАЙБА | 3 |
| Подгруппа 1118. Маслопроводы турбокомпрессора (Рис. 19) |
|  | 260.7-1118005 | МАСЛОПРОВОДЫ ТУРБОКОМПРЕССОРА | 1 |
| 1 | 245-1118016 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 2 | 245-1118034-Б | ПРОКЛАДКА | 2 |
| 3 | 245-1118050 | ХОМУТ | 1 |
| 4 | 260.7-1118010-А | ТРУБКА СЛИВНАЯ | 1 |
| 5 | 260.7-1118015-А | ТРУБКА СЛИВНАЯ | 1 |
| 6 | 260.7-1118030 | ТРУБКА ПОДВОДЯЩАЯ | 1 |
| 7 | 260-1118007 | ПРОКЛАДКА | 1 |
| 7 | 20Х29-1.6 | РУКАВ L= 60 ММ | 1 |
| 8 | 20-32 "NORMA TORRO" | ХОМУТ | 2 |
| 9 | М6-6Н.6.016(S10) | ГАЙКА | 1 |
| 10 | М8-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 6 |
| 11 | 6 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 12 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 6 |
| Группа 37. Электрооборудование Подгруппа 3701. Установка генератора (Рис. 20) |
|  | 260-3701050-А-18 | УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА | 1 |
| 1 | Г9801.3701-К | ГЕНЕРАТОР (производства ОАО «Радиоволна», г.Гродно) | 1 |
| 2 | 50-1002073 | ШАЙБА УПОРНАЯ | 1 |
| 3 | 240-3701060-Б | ЩИТОК | 1 |
| 4 | 260-3701056 | КРОНШТЕЙН ГЕНЕРАТОРА | 1 |
| 5 | 260-3701063-А | ПЛАНКА | 1 |
| 6 | 260-3701068 | БОЛТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ | 2 |
| 7 | SPA-1157 | РЕМЕНЬ | 1 |
| 8 | М10-6Н.6.016(S17) | ГАЙКА | 2 |
| 9 | М8-6gХ20.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 10 | М10-6gХ30.88.35.016 | БОЛТ | 2 |
| 11 | М10-6gХ35.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 12 | М10-6gХ45.88.35.016 | БОЛТ | 1 |
| 13 | 8Т 65Г 06 | ШАЙБА | 1 |
| 14 | 10 65Г 06 | ШАЙБА | 6 |
| Подгруппа 3708. Установка стартера (Рис. 21) |
|  | 260-3708030-12 | УСТАНОВКА СТАРТЕРА | 1 |
| 1 | 5404.3708000 | СТАРТЕР (производства ОАО «БАТЭ», г.Борисов) | 1 |
| 2 | М12-6gХ 45.88.35.016 | БОЛТ | 3 |
| 3 | 12Т 65Г 06 | ШАЙБА | 3 |
| Прикладывается к двигателю |
|  | 240-1104786-А | УГОЛЬНИК ПОВОРОТНЫЙ | 1 |
|  | РД 50-61-75-0,2 (2) | РУКАВ-ДЕТАЛЬ | 1 |
|  | РД 55-66-80-0,2 (2) | РУКАВ-ДЕТАЛЬ | 2 |
|  | 90х104-0,29 | РУКАВ | 1 |
|  | 50-3901034 | ПЛАСТИНА 0,25х100 | 1 |
|  | 60-3901034 | ПЛАСТИНА 0,45х100 | 1 |

Рис. 1 Блок цилиндров. Установка кронштейнов.

Рис. 2 Установка головок цилиндров.

Рис. 3 Крышки головок цилиндров, коллектор и сапуны.

Рис. 4 Кривошипно-шатунный механизм. Установка маховика. Установка шкива коленчатого вала (для двигателя Д-260.7С-556).

Рис. 4а Кривошипно-шатунный механизм. Установка маховика. Установка шкива коленчатого вала (для двигателя Д-260.7С-504).

Рис. 5 Распределительный механизм.

Рис. 6 Установка крышки.

Рис. 7 Установка турбокомпрессора.

Рис. 8 Топливные трубопроводы и установка топливной аппаратуры.

Рис. 9 Корпус.

Рис. 10 Фильтр топливный грубой очистки.

Рис. 11 Труба водосборная. Корпус термостатов.

Рис. 12 Установка водяного насоса.

Рис.13 Установка натяжителя.

Рис. 14 Установка картера масляного.

Рис. 15 Установка насоса масляного.

Рис. 16 Установка теплообменника.

Рис. 17 Установка фильтра очистки масла.

Рис. 18 Установка центробежного масляного фильтра.

Рис. 19 Маслопроводы турбокомпрессора.

Рис. 20 Установка генератора.

Рис. 21 Установка стартера.